Comprehensive NES Mapper Document v0.70 by \Firebug\ (lavos@bellsouth.net)
Best viewed under DOS EDIT
Information provided by FanWen, Y0SHi, D, and Jim Geffre
Free for non-commercial use
This document is dedicated to Vertigo 2099, the greatest ROM releasing
group on the net, of which I am a proud member. And Jim Geffre, the author
of PCNES. Thanks for all the help.

****************************************************************************
Why did I write this? There just isn't any good widely available
documentation on the "extended" mappers (16 and above). FanWen's documents
(on which the extended mapper section is largely based) are an excellent
source of information, but I discovered several errors in them, and more
importantly, they are quite hard to obtain. I also wanted to combine the
several documents I had on MMC1 into one comprehensive document.
I have little information on MMC5. If you know anything about this that
I don't, please contact me at lavos@bellsouth.net. You will, of course,
be given full credit for the information. Any other mapper information
not given here is also appreciated. I cannot guarantee that this information
is 100% accurate. What I can guarantee is that I have put in the maximum
possible amount of effort to get this document as accurate as possible.
If you notice a mistake, please tell me about it, and I'll give you
credit for the fix.
****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДї
 і History і
 АДДДДДДДДДЩ

0.70            First public release
0.68            Sunsoft mapper 4 (AfterBurner ][) added
0.67            Combined mapper #21 with the other VRC4 type
0.65            Added sections on Sunsoft FME-7 and VRC4 type B mappers
0.61            Corrected serious errors in mapper #21 section
                Added some preliminary MMC5 information
0.60            Initial release

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 1: MMC1 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і This mapper is used on numerous U.S. and Japanese games, including і
 і Legend of Zelda, Metroid, Rad Racer, MegaMan 2, and many others.   і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8000 Д $9FFF ГДґ RxxCFHPM                                               і
 і (Register 0)  і і і  ііііі                                               і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ і і  ііііАДДД Mirroring Flag                             і
                   і і  іііі      0 = Horizontal                            і
                   і і  іііі      1 = Vertical                              і
                   і і  іііі                                                і
                   і і  іііАДДДД OneДScreen Mirroring                       і
                   і і  ііі       0 = All pages mirrored from PPU $2000     і
                   і і  ііі       1 = Regular mirroring                     і
                   і і  ііі                                                 і
                   і і  ііАДДДДД PRG Switching Area                         і
                   і і  іі        0 = Swap ROM bank at $C000                і
                   і і  іі        1 = Swap ROM bank at $8000                і
                   і і  іі                                                  і
                   і і  іАДДДДДД PRG Switching Size                         і
                   і і  і         0 = Swap 32K of ROM at $8000              і
                   і і  і         1 = Swap 16K of ROM based on bit 2        і
                   і і  і                                                   і
                   і і  АДДДДДДД <Carts with VROM>                          і
                   і і           VROM Switching Size                        і
                   і і            0 = Swap 8K of VROM at PPU $0000          і
                   і і            1 = Swap 4K of VROM at PPU $0000 and $1000і
                   і і           <1024K carts>                              і
                   і і            0 = Ignore 256K selection register 0      і
                   і і            1 = Acknowledge 256K selection register 1 і
                   і і                                                      і
                   і АДДДДДДДДДД Reset Port                                 і
                   і              0 = Do nothing                            і
                   і              1 = Reset register 0                      і
                   АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A000 Д $BFFF ГДґ RxxPCCCC                                               і
 і (Register 1)  і і і  іі  і                                               і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ і і  іАДДБДДДД Select VROM bank at $0000                 і
                   і і  і         If bit 4 of register 0 is off, then switchі
                   і і  і         a full 8K bank. Otherwise, switch 4K only.і
                   і і  і                                                   і
                   і і  АДДДДДДДД 256K ROM Selection Register 0             і
                   і і            <512K carts>                              і
                   і і            0 = Swap banks from first 256K of PRG     і
                   і і            1 = Swap banks from second 256K of PRG    і
                   і і            <1024K carts with bit 4 of register 0 off>і
                   і і            0 = Swap banks from first 256K of PRG     і
                   і і            1 = Swap banks from third 256K of PRG     і
                   і і            <1024K carts with bit 4 of register 0 on> і
                   і і            Low bit of 256K PRG bank selection        і
                   і і                                                      і
                   і АДДДДДДДДДДД Reset Port                                і
                   і              0 = Do nothing                            і
                   і              1 = Reset register 1                      і
                   АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C000 Д $DFFF ГДґ RxxPCCCC                                               і
 і (Register 2)  і і і  іі  і                                               і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ і і  іАДДБДД Select VROM bank at $1000                   і
                   і і  і        If bit 4 of register 0 is on, then switch  і
                   і і  і        a 4K bank at $1000. Otherwise ignore it.   і
                   і і  і                                                   і
                   і і  АДДДДДД 256K ROM Selection Register 1               і
                   і і           <1024K carts with bit 4 of register 0 off> і
                   і і            Store but ignore this bit (base 256K      і
                   і і            selection on 256K selection register 0)   і
                   і і           <1024K carts with bit 4 of register 0 on>  і
                   і і            High bit of 256K PRG bank selection       і
                   і і                                                      і
                   і АДДДДДДДДД Reset Port                                  і
                   і             0 = Do nothing                             і
                   і             1 = Reset register 2                       і
                   АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E000 Д $FFFF ГДґ RxxxCCCC                                               і
 і (Register 3)  і і і   і  і                                               і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ і і   АДДБДДД Select ROM bank                            і
                   і і           Size is determined by bit 3 of register 0  і
                   і і           If it's a 32K bank, it will be swapped at  і
                   і і           $8000. (NOTE: In this case, the value      і
                   і і           written should be shifted right 1 bit to   і
                   і і           get the actual value.) If it's a 16K bank, і
                   і і           it will be selected at $8000 or $C000 basedі
                   і і           on the value in bit 2 of register 0.       і
                   і і           Don't forget to also account for the 256K  і
                   і і           block swapping if the PRG size is 512K or  і
                   і і           more.                                      і
                   і і                                                      і
                   і АДДДДДДДДДД Reset Port                                 і
                   і             0 = Do nothing                             і
                   і             1 = Reset register 3                       і
                   АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - When the cart is first started, the first 16K ROM bank in the cart
           is loaded into $8000, and the LAST 16K bank into $C000. Normally,
           the first 16K bank is swapped via register 3 and the last bank
           remains "hard-wired". However, bit 2 of register 0 can change
           this. If it's clear, then the first 16K bank is "hard-wired" to
           bank zero, and the last bank is swapped via register 3. Bit 3
           of register 0 will override either of these states, and allow
           the whole 32K to be swapped.
        - MMC1 ports are only one bit. Therefore, a value will be written
           into these registers one bit at a time. Values aren't used until
           the entire 5-bit array is filled. This buffering can be reset
           by writing bit 7 of the register.
        - For more information on this mapper, read Matt Richey's excellent
           MMC1 documents. They're more accurate and detailed than mine.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 2: UNROM і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і This mapper is used on many older U.S. and Japanese games, such as і
 і Castlevania, MegaMan, Ghosts & Goblins, and Amagon.                і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї         ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8000 Д $FFFF ГДДДДДДДДДґ PPPPPPPP                                 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ         і АДДВДДДЩ                                 і
                           і    і                                     і
                           і    і                                     і
                           і    АДДДДДДД Select 16K ROM bank at $8000 і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - When the cart is first started, the first 16K ROM bank in the cart
           is loaded into $8000, and the LAST 16K ROM bank is loaded into
           $C000. This last 16K bank is permanently "hard-wired" to $C000,
           and it cannot be swapped.
        - This mapper has no provisions for VROM; therefore, all carts
           using it have 8K of VRAM at PPU $0000.
        - Most carts with this mapper are 128K. A few, mostly Japanese
           carts, such as Final Fantasy 2 and Dragon Quest 3, are 256K.
        - Overall, this is one of the easiest mappers to implement in
           a NES emulator.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 3: CNROM і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і This mapper is used on many older U.S. and Japanese games, such as і
 і Solomon's Key, Gradius, and Hudson's Adventure Island.             і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8000 Д $FFFF ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
                     і    і                                         і
                     і    і                                         і
                     і    АДДДДДДД Select 8K VROM bank at PPU $0000 і
                     АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - The ROM size is either 16K or 32K and is not switchable. It is
           loaded in the same manner as a NROM game; in other words,
           it's loaded at $8000 if it's a 32K ROM size, and at $C000 if
           it's a 16K ROM size. (This is because a 6502 CPU requires
           several vectors to be at $FFFA Д $FFFF, and therefore ROM needs
           to be there at all times.)
        - The first 8K VROM bank is swapped into PPU $0000 when the cart
           is reset.
        - This is probably the simplest memory mapper and can easily be
           incorporated into a NES emulator.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 4: MMC3 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і A great majority of newer NES games (early 90's) use this mapper,  і
 і both U.S. and Japanese. Among the better-known MMC3 titles are     і
 і Super Mario Bros. 2 and 3, MegaMan 3, 4, 5, and 6, and Crystalis.  і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8000 ГДДДґ CPxxxNNN                                             і
 АДДДДДДДЩ   і іі   АВЩ                                             і
             і іі    АДДД Command Number                            і
             і іі          0 - Select 2 1K VROM pages at PPU $0000  і
             і іі          1 - Select 2 1K VROM pages at PPU $0800  і
             і іі          2 - Select 1K VROM page at PPU $1000     і
             і іі          3 - Select 1K VROM page at PPU $1400     і
             і іі          4 - Select 1K VROM page at PPU $1800     і
             і іі          5 - Select 1K VROM page at PPU $1C00     і
             і іі          6 - Select first switchable ROM page     і
             і іі          7 - Select second switchable ROM page    і
             і іі                                                   і
             і іАДДДДДДДД PRG Address Select                        і
             і і           0 - Enable swapping for $8000 and $A000  і
             і і           1 - Enable swapping for $A000 and $C000  і
             і і                                                    і
             і АДДДДДДДДД CHR Address Select                        і
             і             0 - Use normal address for commands 0-5  і
             і             1 - XOR command 0-5 address with $1000   і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8001 ГДДДґ PPPPPPPP                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Page Number for Command          і
             і              Activates the command number    і
             і              written to bits 0-2 of $8000    і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A000 ГДДДґ xxxxxxxM                                     і
 АДДДДДДДЩ   і        і                                     і
             і        і                                     і
             і        і                                     і
             і        АДДД Mirroring Select                 і
             і              0 - Horizontal mirroring        і
             і              1 - Vertical mirroring          і
             і NOTE: I don't have any confidence in the     і
             і       accuracy of this information.          і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A001 ГДДДґ Sxxxxxxx                                     і
 АДДДДДДДЩ   і і                                            і
             і і                                            і
             і і                                            і
             і АДДДДДДДДДД SaveRAM Toggle                   і
             і              0 - Disable $6000-$7FFF         і
             і              1 - Enable $6000-$7FFF          і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C000 ГДДДґ IIIIIIII                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД IRQ Counter Register             і
             і              The IRQ countdown value is      і
             і              stored here.                    і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C001 ГДДДґ IIIIIIII                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД IRQ Latch Register               і
             і              A temporary value is stored     і
             і              here.                           і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E000 ГДДДґ xxxxxxxx                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД IRQ Control Register 0           і
             і              Any value written here will     і
             і              disable IRQ's and copy the      і
             і              latch register to the actual    і
             і              IRQ counter register.           і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E001 ГДДДґ xxxxxxxx                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД IRQ Control Register 1           і
             і              Any value written here will     і
             і              enable IRQ's.                   і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - Two of the 8K ROM banks in the PRG area are switchable.
           The other two are "hard-wired" to the last two banks in
           the cart. The default setting is switchable banks at
           $8000 and $A000, with banks 0 and 1 being swapped in
           at reset. Through bit 6 of $8000, the hard-wiring can
           be made to affect $8000 and $E000 instead of $C000 and
           $E000. The switchable banks, whatever their addresses,
           can be swapped through commands 6 and 7.
        - A cart will first write the command and base select number
           to $8000, then the value to be used to $8001.
        - On carts with VROM, the first 8K of VROM is swapped into
           PPU $0000 on reset. On carts without VROM, as always, there
           is 8K of VRAM at PPU $0000.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 5: MMC5 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і This mapper appears in a few newer NES titles, most notably        і
 і Castlevania 3. Some other games such as Uncharted Waters and       і
 і several Koei titles also use this mapper. Thanks to D for the      і
 і information on this mapper.                                        і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $5010 ГДДДґ IxxxxxxS                                     і
 АДДДДДДДЩ   і і      і                                     і
             і і      і                                     і
             і і      і                                     і
             і і      АДДД Automatic sound playback         і
             і і            0 - Disable automatic play      і
             і і            1 - Enable automatic play       і
             і і                                            і
             і АДДДДДДДДДД IRQ on sound sample end          і
             і              0 - No IRQ on sample end        і
             і              1 - IRQ on sample end           і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $5011 ГДДДґ SSSSSSSS                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Sound sample register            і
             і              Sends sound data to the sound   і
             і              unit (only in manual play mode) і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $5104 ГДДДґ EEEEEEEE                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД EXRAM control                    і
             і              This controls whether or not    і
             і              EXRAM can be written, and if    і
             і              the EXRAM color bits are used.  і
             і              I am unsure how this register   і
             і              works.                          і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $5105 ГДДДґ xMxxxMxx                                   і
 АДДДДДДДЩ   і  і   і                                     і
             і  і   і                                     і
             і  і   і                                     і
             і  і   АДДД Mirroring control                і
             і  і         Unsure how this works           і
             і  і                                         і
             і  АДДДДДДД Mirroring control                і
             і            Unsure how this works           і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $5115 ГДДДґ PPPPPPPP                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select two 8K ROM banks at $8000 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $5116 ГДДДґ PPPPPPPP                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 8K ROM bank at $C000      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - Much of this information is incomplete and possibly inaccurate.
           The information on sound registers and bank switching is courtesy
           of D. To learn about MMC5's EXRAM system, read Y0SHi's NESTECH
           document. There are other MMC5 registers, probably dozens, of
           which neither D nor I have any idea of the functioning of.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 6: FFE F4xxx і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Several hacked Japanese titles use this mapper, such as the hacked і
 і version of Wai Wai World. The unhacked versions of these games     і
 і seem to use a Konami VRC mapper, and it's better to use them if    і
 і possible.                                                          і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $42FC ГДДДґ xxxPxxxx                                         і
 АДДДДДДДЩ   і    і                                             і
             і    і                                             і
             і    і                                             і
             і    АДДДДДДДДД Unknown                            і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $42FD ГДДДґ xxxMxxxx                                         і
 АДДДДДДДЩ   і    і                                             і
             і    і                                             і
             і    і                                             і
             і    АДДДДДДДДД Unknown                            і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $42FE ГДДДґ xxxPxxxx                                         і
 АДДДДДДДЩ   і    і                                             і
             і    і                                             і
             і    і                                             і
             і    АДДДДДДДДД Page Select                        і
             і                0 - Mirror pages from PPU $2400   і
             і                1 - Mirror pages from PPU $2000   і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $42FF ГДДДґ xxxMxxxx                                         і
 АДДДДДДДЩ   і    і                                             і
             і    і                                             і
             і    і                                             і
             і    АДДДДДДДДД Mirroring Select                   і
             і                0 - Horizontal mirroring          і
             і                1 - Vertical mirroring            і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $43FE ГДДДґ CCCCCCPP                                      і
 АДДДДДДДЩ   і і    ііі                                      і
             і АДДДДґАБДДДД 512K PRG Select                  і
             і      і                                        і
             і      АДДДДДД 512K CHR Select                  і
             і NOTE: I don't have any confidence in the      і
             і       accuracy of this information.           і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $4500 ГДДДґ DESSWPPP                                      і
 АДДДДДДДЩ   і іііііі і                                      і
             і ііАґіАДБДДДД PPU Mode Select                  і
             і іі іі         1 - 32K                         і
             і іі іі         5 - 256K plus EXRAM             і
             і іі іі         7 - 256K                        і
             і іі іі                                         і
             і іі іАДДДДДДД SW Pin                           і
             і іі і          I have no idea what this does.  і
             і іі і                                          і
             і іі АДДДДДДДД SaveRAM Toggle                   і
             і іі            0 - No SaveRAM                  і
             і іі            1 - SaveRAM                     і
             і іі                                            і
             і іАДДДДДДДДДД Execution Mode                   і
             і і             0 - Do nothing                  і
             і і             1 - Execute game                і
             і і                                             і
             і АДДДДДДДДДДД Medium                           і
             і               0 - Famicom Disk System         і
             і               1 - Cartridge                   і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $4501 ГДДДґ xxxxxxxx                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД IRQ Control Register 0           і
             і              Any value written here will     і
             і              disable IRQ's.                  і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $4502 ГДДДґ IIIIIIII                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Low byte of IRQ counter          і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $4503 ГДДДґ IIIIIIII                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД High byte of IRQ counter and     і
             і             IRQ Control Register 1           і
             і              Any value written here will     і
             і              enable IRQ's.                   і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї    ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8000 Д $FFFF ГДДДДґ xxPPPPCC                                      і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ    і   і  ііі                                      і
                      і   АДДґАБДДДД Pattern Table Select             і
                      і      і                                        і
                      і      АДДДДДДД Select 16K ROM bank at $8000    і
                      АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - The IRQ counter is incremented at each scanline. When it reaches
           $FFFF, it is reset to zero and an IRQ interrupt is executed.
        - I am not sure if all my information about this mapper is accurate.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 7: AOROM і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Numerous games released by Rare Ltd. use this mapper, such as      і
 і Battletoads, Wizards & Warriors, and Solar Jetman.                 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8000 Д $FFFF ГДДДґ xxxSPPPP                                     і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ   і    іі  і                                     і
                     і    іАДДґ                                     і
                     і    і   і                                     і
                     і    і   АДДДД Select 32K ROM bank at $8000    і
                     і    і                                         і
                     і    АДДДДДДД OneДScreen Mirroring             і
                     і              0 = Mirror pages from PPU $2000 і
                     і              1 = Mirror pages from PPU $2400 і
                     АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - The first 32K ROM bank is swapped into $8000 when the cart is
           started or reset.
        - This mapper has no provisions for VROM; therefore, all carts
           using it have 8K of VRAM at PPU $0000.
        - Many carts using this mapper need precise NES timing to work
           properly. If you're writing an emulator, be sure that you have
           provisions for switching screens during refresh, and be sure the
           oneДscreen mirroring is emulated properly.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 8: FFE F3xxx і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Several hacked Japanese titles use this mapper, such as the hacked і
 і version of Doraemon.                                               і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї    ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8000 Д $FFFF ГДДДДґ PPPPPCCC                                      і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ    і і   іі і                                      і
                      і АДДДґАДБДДДД Select 8K VROM bank at PPU $0000 і
                      і     і                                         і
                      і     АДДДДДДД Select 16K ROM bank at $8000     і
                      АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - When the cart is first started, the first 16K ROM bank in the cart
           is loaded into $8000, and the SECOND 16K ROM bank is loaded into
           $C000. This 16K bank is permanently "hard-wired" to $C000, and it
           cannot be swapped.
        - The first 8K VROM bank is swapped into PPU $0000 when the cart is
           reset.
        - I do not know if all 5 bits of the PRG switcher are used.
           Possibly only three or four are used.
        - Not many games use this mapper, but it's easy to implement, so
           you might as well add it if you're writing a NES emulator.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 9: MMC2 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і This mapper is used only on the U.S. versions of Punch-Out (both   і
 і standard and "Mike Tyson" versions.) Thanks to Paul Robson and     і
 і Jim Geffre for the mapper information.                             і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї         ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A000 Д $AFFF ГДДДДДДДДДґ PPPPPPPP                                 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ         і АДДВДДДЩ                                 і
                           і    і                                     і
                           і    і                                     і
                           і    АДДДДДДД Select 8K ROM bank at $8000  і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї         ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B000 Д $CFFF ГДДДДДДДДДґ CCCCCCCC                                      і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ         і АДДВДДДЩ                                      і
                           і    і                                          і
                           і    і                                          і
                           і    АДДДДДДД Select 4K VROM bank at PPU $0000  і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї         ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $D000 Д $DFFF ГДДДДДДДДДґ CCCCCCCC                                       і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ         і АДДВДДДЩ                                       і
                           і    і                                           і
                           і    і                                           і
                           і    АДДДДДДД Select 4K VROM bank at PPU $1000   і
                           і             for use when latch selector is $FD і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї         ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E000 Д $EFFF ГДДДДДДДДДґ CCCCCCCC                                       і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ         і АДДВДДДЩ                                       і
                           і    і                                           і
                           і    і                                           і
                           і    АДДДДДДД Select 4K VROM bank at PPU $1000   і
                           і             for use when latch selector is $FE і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $F000 Д $FFFF ГДДДґ xxxxxxxM                                     і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ   і        і                                     і
                     і        і                                     і
                     і        і                                     і
                     і        АДДД Mirroring Select                 і
                     і              0 - Vertical mirroring          і
                     і              1 - Horizontal mirroring        і
                     АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - When the cart is first started, the first 8K ROM bank in the cart
           is loaded into $8000, and the LAST 3 8K ROM banks are loaded into
           $A000. These last 8K banks are permanently "hard-wired" to $A000,
           and cannot be swapped.
        - The "latch selector" in question can be swapped by access to PPU
           memory. If PPU $0FD0-$0FDF or $1FD0-$1FDF is accessed, the latch
           selector is $FD. If $0FE0-$0FEF or $1FE0-$1FEF is accessed, the
           latch selector is changed to $FE. These settings take effect
           immediately. The latch contains $FE on reset.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 10: MMC4 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і This mapper is used on several Japanese carts such as Fire Emblem  і
 і and Family War. Thanks to FanWen and Jim Geffre for the mapper     і
 і information.                                                       і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї         ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A000 Д $AFFF ГДДДДДДДДДґ PPPPPPPP                                 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ         і АДДВДДДЩ                                 і
                           і    і                                     і
                           і    і                                     і
                           і    АДДДДДДД Select 16K ROM bank at $8000 і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї         ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B000 Д $BFFF ГДДДДДДДДДґ CCCCCCCC                                       і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ         і АДДВДДДЩ                                       і
                           і    і                                           і
                           і    і                                           і
                           і    АДДДДДДД Select 4K VROM bank at PPU $0000   і
                           і             for use when latch #1 is $FD       і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї         ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C000 Д $CFFF ГДДДДДДДДДґ CCCCCCCC                                       і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ         і АДДВДДДЩ                                       і
                           і    і                                           і
                           і    і                                           і
                           і    АДДДДДДД Select 4K VROM bank at PPU $0000   і
                           і             for use when latch #1 is $FE       і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї         ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $D000 Д $DFFF ГДДДДДДДДДґ CCCCCCCC                                       і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ         і АДДВДДДЩ                                       і
                           і    і                                           і
                           і    і                                           і
                           і    АДДДДДДД Select 4K VROM bank at PPU $1000   і
                           і             for use when latch #2 is $FD       і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї         ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E000 Д $EFFF ГДДДДДДДДДґ CCCCCCCC                                       і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ         і АДДВДДДЩ                                       і
                           і    і                                           і
                           і    і                                           і
                           і    АДДДДДДД Select 4K VROM bank at PPU $1000   і
                           і             for use when latch #2 is $FE       і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $F000 Д $FFFF ГДДДґ xxxxxxxM                                     і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ   і        і                                     і
                     і        і                                     і
                     і        і                                     і
                     і        АДДД Mirroring Select                 і
                     і              0 - Vertical mirroring          і
                     і              1 - Horizontal mirroring        і
                     АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - When the cart is first started, the first 16K ROM bank in the cart
           is loaded into $8000, and the LAST 16K ROM bank is loaded into
           $C000. This last 16K bank is permanently "hard-wired" to $C000,
           and cannot be swapped.
        - The "latches" can be swapped by access to PPU memory. If PPU
           $0FD0-$0FDF is accessed, latch #1 becomes $FD. If $0FE0-$0FEF
           is accessed, it becomes $FE. Latch #2 works in the same manner,
           except the addresses are $1FD0-$1FDF and $1FE0-$1FEF for $FD
           and $FE respectively. These bank switch settings take effect
           immediately. Latches contain $FE on reset.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 11: Color Dreams і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і This mapper is used on several unlicensed Color Dreams titles,     і
 і including Crystal Mines and Pesterminator. I'm not sure if their   і
 і religious ("Wisdom Tree") games use the same mapper or not.        і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї    ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8000 Д $FFFF ГДДДДґ CCCCPPPP                                      і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ    і і  іі  і                                      і
                      і АДДґАДДБДДДД Select 32K ROM bank at $8000     і
                      і    і                                          і
                      і    АДДДДДДДД Select 8K VROM bank at PPU $0000 і
                      АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - When the cart is first started or reset, the first 32K ROM bank
           in the cart is loaded into $8000, and the first 8K VROM bank
           is swapped into PPU $0000.
        - Many games using this mapper are somewhat glitchy.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 15: 100-in-1 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Several hacked Japanese titles use this mapper, such as the        і
 і 100-in-1 pirate cart.                                              і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї    ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8000 ГДДДДґ SMPPPPPP                                       і
 АДДДДДДДЩ    і ііі    і                                       і
              і ііАДДДДБДДДД Select 16K ROM bank at $8000      і
              і іі           Select next 16K ROM bank at $C000 і
              і іі                                             і
              і іАДДДДДДДДДД Mirroring Control                 і
              і і             0 - Vertical Mirroring           і
              і і             1 - Horizontal Mirroring         і
              і і                                              і
              і АДДДДДДДДДДД Page Swap                         і
              і               0 - Swap 8K pages at $8000/$A000 і
              і               1 - Swap 8K pages at $C000/$E000 і
              АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї    ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8001 ГДДДДґ SxPPPPPP                                       і
 АДДДДДДДЩ    і і і    і                                       і
              і і АДДДДБДДДД Select 16K ROM bank at $C000      і
              і і                                              і
              і АДДДДДДДДДДД Swap Register                     і
              і               Swap 8K at $C000 and $E000       і
              АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї    ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8002 ГДДДДґ SxPPPPPP                                       і
 АДДДДДДДЩ    і і і    і                                       і
              і і АДДДДБДДДД Select 8K of a 16K segment at     і
              і і            $8000, $A000, $C000, and $E000.   і
              і і                                              і
              і АДДДДДДДДДДД Segment Selector                  і
              і               0 - Select lower 8K of segment   і
              і               1 - Select upper 8K of segment   і
              АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї    ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8003 ГДДДДґ SMPPPPPP                                       і
 АДДДДДДДЩ    і ііі    і                                       і
              і ііАДДДДБДДДД Select 16K ROM bank at $C000      і
              і іі                                             і
              і іАДДДДДДДДДД Mirroring Control                 і
              і і             0 - Vertical Mirroring           і
              і і             1 - Horizontal Mirroring         і
              і і                                              і
              і АДДДДДДДДДДД Swap Register                     і
              і               Swap 8K at $C000 and $E000       і
              АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - The first 32K of ROM is loaded into $8000 on reset. There is
           8K of VRAM at PPU $0000.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 16: Bandai і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і This mapper is used on several Japanese titles by Bandai, such as  і
 і the DragonBall Z series and the SD Gundam Knight series.           і
 і As far as I know, it was not used on U.S. games.                   і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $6000, $7FF0, $8000 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
                           і    і                                         і
                           і    і                                         і
                           і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0000 і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $6001, $7FF1, $8001 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
                           і    і                                         і
                           і    і                                         і
                           і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0400 і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $6002, $7FF2, $8002 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
                           і    і                                         і
                           і    і                                         і
                           і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0800 і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $6003, $7FF3, $8003 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
                           і    і                                         і
                           і    і                                         і
                           і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0C00 і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $6004, $7FF4, $8004 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
                           і    і                                         і
                           і    і                                         і
                           і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1000 і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $6005, $7FF5, $8005 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
                           і    і                                         і
                           і    і                                         і
                           і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1400 і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $6006, $7FF6, $8006 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
                           і    і                                         і
                           і    і                                         і
                           і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1800 і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $6007, $7FF7, $8007 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
                           і    і                                         і
                           і    і                                         і
                           і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1C00 і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $6008, $7FF8, $8008 ГДДДґ PPPPPPPP                                     і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
                           і    і                                         і
                           і    і                                         і
                           і    АДДДДДДД Select 16K ROM bank at $8000     і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $6009, $7FF9, $8009 ГДДДґ xxxxxxMM                                     і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ   і       іі                                     і
                           і       Аґ                                     і
                           і        і                                     і
                           і        АДДД Mirroring/Page Select            і
                           і              0 - Horizontal mirroring        і
                           і              1 - Vertical mirroring          і
                           і              2 - Mirror pages from $2000     і
                           і              3 - Mirror pages from $2400     і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $600A, $7FFA, $800A ГДДДґ xxxxxxxI                                     і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ   і        і                                     і
                           і        і                                     і
                           і        і                                     і
                           і        АДДД IRQ Control Register             і
                           і              0 - Disable IRQ's               і
                           і              1 - Enable IRQ's                і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $600B, $7FFB, $800B ГДДДґ IIIIIIII                                     і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
                           і    і                                         і
                           і    і                                         і
                           і    АДДДДДДД Low byte of IRQ counter          і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $600C, $7FFC, $800C ГДДДґ IIIIIIII                                     і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
                           і    і                                         і
                           і    і                                         і
                           і    АДДДДДДД High byte of IRQ counter         і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $600D, $7FFD, $800D ГДДДґ EEEEEEEE                                     і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
                           і    і                                         і
                           і    і                                         і
                           і    АДДДДДДД EPROM I/O Port                   і
                           і              I am not sure how this works.   і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - When the cart is first started, the first 16K ROM bank in the cart
           is loaded into $8000, and the LAST 16K ROM bank is loaded into
           $C000. This last 16K bank is permanently "hard-wired" to $C000,
           and it cannot be swapped.
        - VROM should NOT be swapped into PPU $0000 when the cartridge is
           started or reset, in order to avoid graphics corruption.
        - The IRQ counter is decremented at each scanline if active and set
           off when it reaches zero. An IRQ interrupt is executed at that
           point.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 17: FFE F8xxx і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Several hacked Japanese titles use this mapper, such as the hacked і
 і versions of Parodius and DragonBall Z 3.                           і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $42FC ГДДДґ xxxPxxxx                                         і
 АДДДДДДДЩ   і    і                                             і
             і    і                                             і
             і    і                                             і
             і    АДДДДДДДДД Unknown                            і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $42FD ГДДДґ xxxMxxxx                                         і
 АДДДДДДДЩ   і    і                                             і
             і    і                                             і
             і    і                                             і
             і    АДДДДДДДДД Unknown                            і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $42FE ГДДДґ xxxPxxxx                                         і
 АДДДДДДДЩ   і    і                                             і
             і    і                                             і
             і    і                                             і
             і    АДДДДДДДДД Page Select                        і
             і                0 - Mirror pages from PPU $2400   і
             і                1 - Mirror pages from PPU $2000   і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $42FF ГДДДґ xxxMxxxx                                         і
 АДДДДДДДЩ   і    і                                             і
             і    і                                             і
             і    і                                             і
             і    АДДДДДДДДД Mirroring Select                   і
             і                0 - Horizontal mirroring          і
             і                1 - Vertical mirroring            і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $4501 ГДДДґ xxxxxxxx                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД IRQ Control Register 0           і
             і              Any value written here will     і
             і              disable IRQ's.                  і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $4502 ГДДДґ IIIIIIII                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Low byte of IRQ counter          і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $4503 ГДДДґ IIIIIIII                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД High byte of IRQ counter and     і
             і             IRQ Control Register 1           і
             і              Any value written here will     і
             і              enable IRQ's.                   і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $4504 ГДДДґ PPPPPPPP                                і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                і
             і    і                                    і
             і    і                                    і
             і    АДДДДДДД Select 8K ROM bank at $8000 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $4505 ГДДДґ PPPPPPPP                                і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                і
             і    і                                    і
             і    і                                    і
             і    АДДДДДДД Select 8K ROM bank at $A000 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $4506 ГДДДґ PPPPPPPP                                і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                і
             і    і                                    і
             і    і                                    і
             і    АДДДДДДД Select 8K ROM bank at $C000 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $4507 ГДДДґ PPPPPPPP                                і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                і
             і    і                                    і
             і    і                                    і
             і    АДДДДДДД Select 8K ROM bank at $E000 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $4510 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0000 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $4511 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0400 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $4512 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0800 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $4513 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0C00 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $4514 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1000 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $4515 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1400 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $4516 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1800 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $4517 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1C00 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - When the cart is first started, the first 16K ROM bank in the cart
           is loaded into $8000, and the LAST 16K ROM bank is loaded into
           $C000.
        - VROM should NOT be swapped into PPU $0000 when the cartridge is
           started or reset, in order to avoid graphics corruption.
        - The IRQ counter is incremented at each scanline. When it reaches
           $FFFF, it is reset to zero and an IRQ interrupt is executed.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 18: Jaleco SS8806 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і This mapper is used on several Japanese titles by Jaleco, such as  і
 і Baseball 3. As far as I know, it was not used on U.S. games.       і            і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8000 ГДДДґ xxxxPPPP                                і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                і
             і       і                                 і
             і       і                                 і
             і       АДДДД Select 8K ROM bank at $8000 і
             і              Low 4 bits                 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8001 ГДДДґ xxxxPPPP                                і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                і
             і       і                                 і
             і       і                                 і
             і       АДДДД Select 8K ROM bank at $8000 і
             і              High 4 bits                і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8002 ГДДДґ xxxxPPPP                                і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                і
             і       і                                 і
             і       і                                 і
             і       АДДДД Select 8K ROM bank at $A000 і
             і              Low 4 bits                 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8003 ГДДДґ xxxxPPPP                                і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                і
             і       і                                 і
             і       і                                 і
             і       АДДДД Select 8K ROM bank at $A000 і
             і              High 4 bits                і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $9000 ГДДДґ xxxxPPPP                                і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                і
             і       і                                 і
             і       і                                 і
             і       АДДДД Select 8K ROM bank at $C000 і
             і              Low 4 bits                 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $9001 ГДДДґ xxxxPPPP                                і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                і
             і       і                                 і
             і       і                                 і
             і       АДДДД Select 8K ROM bank at $C000 і
             і              High 4 bits                і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A000 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0000 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A001 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0000 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A002 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0400 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A003 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0400 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B000 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0800 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B001 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0800 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B002 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0C00 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B003 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0C00 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C000 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1000 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C001 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1000 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C002 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1400 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C003 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1400 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $D000 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1800 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $D001 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1800 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $D002 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1C00 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $D003 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1C00 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E000 ГДДДґ IIIIIIII                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Low byte of IRQ counter          і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E001 ГДДДґ IIIIIIII                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Low byte of IRQ counter          і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E002 ГДДДґ IIIIIIII                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД High byte of IRQ counter         і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E003 ГДДДґ IIIIIIII                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД High byte of IRQ counter         і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $F000 ГДДДґ xxxxxxxI                                     і
 АДДДДДДДЩ   і        і                                     і
             і        і                                     і
             і        і                                     і
             і        АДДД IRQ Control Register 0           і
             і              1 - Enable IRQ's                і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $F001 ГДДДґ xxxxxxxI                                     і
 АДДДДДДДЩ   і        і                                     і
             і        і                                     і
             і        і                                     і
             і        АДДД IRQ Control Register 1           і
             і              0 - Disable IRQ's               і
             і              1 - Enable IRQ's                і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $F002 ГДДДґ xxxxxxPM                                     і
 АДДДДДДДЩ   і       іі                                     і
             і       іі                                     і
             і       іі                                     і
             і       іАДДД Mirroring Control                і
             і       і      0 - Vertical mirroring          і
             і       і      1 - Horizontal mirroring        і
             і       і                                      і
             і       АДДДД One-Screen Mirroring             і
             і              0 - Regular mirroring           і
             і              1 - Mirror pages from PPU $2000 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $F003 ГДДДґ EEEEEEEE                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД External I/O Port                і
             і              I am not sure how this works.   і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - When the cart is first started, the first 16K ROM bank in the cart
           is loaded into $8000, and the LAST 16K ROM bank is loaded into
           $C000.
        - To use the ROM and VROM switching registers, first write the low
           4 bits of the intended value into the first register, then the
           high 4 bits into the second register. For example, to swap 1K
           VROM bank $B8 to PPU $0400, you'd write $0B into $A003 and $08 to
           $A002. I think that some cartridges do it the other way around,
           writing the low nybble first.
        - VROM should NOT be swapped into PPU $0000 when the cartridge is
           started or reset, in order to avoid graphics corruption.
        - The IRQ counter is decremented at each scanline. When it reaches
           zero, an IRQ interrupt is executed.
        - This information is untested! I do not have any mapper 18 ROM
           images, unfortunately.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 19: Namcot 106 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і This mapper is used on several Japanese titles by Namcot, such as  і
 і Splatterhouse and Family Stadium '90. As far as I know, it was not і
 і used on U.S. games.                                                і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $5000 ГДДДґ IIIIIIII                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Low byte of IRQ counter          і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $5800 ГДДДґ CIIIIIII                                     і
 АДДДДДДДЩ   і іАДДВДДЩ                                     і
             і і   і                                        і
             і і   і                                        і
             і і   АДДДДДДД High bits of IRQ counter        і
             і і                                            і
             і АДДДДДДДДДДД IRQ Control Register            і
             і               0 - Disable IRQ's              і
             і               1 - Enable IRQ's               і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8000 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0000 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8800 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0400 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $9000 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0800 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $9800 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0C00 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A000 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1000 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A800 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1400 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B000 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1800 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B800 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1C00 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C000 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $2000 і
             і              A value of $E0 or above will    і
             і              use VRAM instead                і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C800 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $2400 і
             і              A value of $E0 or above will    і
             і              use VRAM instead                і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $D000 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $2800 і
             і              A value of $E0 or above will    і
             і              use VRAM instead                і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $D800 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $2C00 і
             і              A value of $E0 or above will    і
             і              use VRAM instead                і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E000 ГДДДґ PPPPPPPP                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 8K ROM bank at $8000      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E800 ГДДДґ PPPPPPPP                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 8K ROM bank at $A000      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $F000 ГДДДґ PPPPPPPP                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 8K ROM bank at $C000      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - When the cart is first started, the first 16K ROM bank in the cart
           is loaded into $8000, and the LAST 16K ROM bank is loaded into
           $C000. The last 8K of ROM is permanently "hard-wired" and cannot
           be swapped.
        - The first 8K of VROM is swapped into PPU $0000 on reset, if it
           is present.
        - The IRQ counter is incremented at each scanline. When it reaches
           $FFFF, an IRQ interrupt is executed, but there is no reset.
           I have not tested this (I am still confused as to whether
           it's a 15 or 16 bit counter). Splatterhouse doesn't seem to use
           IRQ's.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 21: Konami VRC4 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і This mapper is used on several Japanese titles by Konami, such as  і
 і Wai Wai World 2 and Gradius 2. As far as I know, it was not used   і
 і on U.S. games.                                                     і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8000 ГДДДґ PPPPPPPP                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 8K ROM bank at $8000      і
             і             or $C000 (based on bit 1 of      і
             і             $9002).                          і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $9000 ГДДДґ xxxxxxMM                                     і
 АДДДДДДДЩ   і       іі                                     і
             і       Аґ                                     і
             і        і                                     і
             і        АДДД Mirroring/Page Select            і
             і              0 - Vertical mirroring          і
             і              1 - Horizontal mirroring        і
             і              2 - Mirror pages from $2400     і
             і              3 - Mirror pages from $2000     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $9002 ГДДДґ xxxxxxPS                                      і
 АДДДДДДДЩ   і       іі                                      і
             і       іі                                      і
             і       іі                                      і
             і       іАДДД SaveRAM Toggle                    і
             і       і      0 - Disable $6000-$7FFF          і
             і       і      1 - Enable $6000-$7FFF           і
             і       і                                       і
             і       АДДДД $8000 Switching Mode              і
             і              0 - Switch $8000-$9FFF via $8000 і
             і              1 - Switch $C000-$DFFF via $8000 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $9003 ГДДДґ EEEEEEEE                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД External I/O Port                і
             і              I am not sure how this works.   і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A000 ГДДДґ PPPPPPPP                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 8K ROM bank at $A000      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B000 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0000 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B002 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0000 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B001 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0400 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B003 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0400 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B004 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0400 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B006 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0400 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C000 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0800 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C002 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0800 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C001 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0C00 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C003 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0C00 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C004 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0C00 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C006 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0C00 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $D000 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1000 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $D002 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1000 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $D001 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1400 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $D003 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1400 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $D004 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1400 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $D006 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1400 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E000 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1800 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E002 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1800 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E001 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1C00 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E003 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1C00 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E004 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1C00 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E006 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1C00 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $F000 ГДДДґ IIIIIIII                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД IRQ Counter Register             і
             і              The IRQ countdown value is      і
             і              stored here.                    і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $F001 ГДДДґ IIIIIIII                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД IRQ Counter Register             і
             і              The IRQ countdown value is      і
             і              stored here. (Apparently is     і
             і              the same register as $F000.)    і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $F002 ГДДДґ xxxxxxII                                     і
 АДДДДДДДЩ   і       іі                                     і
             і       Аґ                                     і
             і        і                                     і
             і        АДДД IRQ Control Register 0           і
             і              0 - Disable IRQ's               і
             і              2 - Enable IRQ's                і
             і              3 - Enable IRQ's                і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $F003 ГДДДґ xxxxxxxx                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД IRQ Control Register 1           і
             і              Any value written here will     і
             і              reset the IRQ counter to zero.  і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - When the cart is first started, the first 16K ROM bank in the cart
           is loaded into $8000, and the LAST 16K ROM bank is loaded into
           $C000. The last 8K of ROM is permanently "hard-wired" and cannot
           be swapped.
        - VROM should NOT be swapped into PPU $0000 when the cartridge is
           started or reset, in order to avoid graphics corruption.
        - To use the VROM switching registers, first write the low
           4 bits of the intended value into the first register, then the
           high 4 bits into the second register. For example, to swap 1K
           VROM bank $B8 to PPU $0800, you'd write $0B into $C002 and $08 to
           $C000. I think that some cartridges do it the other way around,
           writing the low nybble first. Note that this is actually two
           different varieties of mapper combined into one. Gradius 2
           uses the pairs 0-2 and 1-3. Other games (i.e. Wai Wai World 2)
           use the pairs 0-2 and 4-6. In the .NES format these two are
           "shoe-horned" together.
        - The IRQ counter is incremented each 113.75 cycles, which is
           equivalent to one scanline. Unlike a real scanline counter, this
           "scanline-emulated" counter apparently continues to run during
           VBlank. When the IRQ counter value reaches $FF, IRQ's will be
           set off, and the counter is reset.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 22: Konami VRC2 type A і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і This mapper is used on the Japanese title TwinBee 3 by Konami.     і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8000 ГДДДґ PPPPPPPP                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 8K ROM bank at $8000      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $9000 ГДДДґ xxxxxxMM                                     і
 АДДДДДДДЩ   і       іі                                     і
             і       Аґ                                     і
             і        і                                     і
             і        АДДД Mirroring/Page Select            і
             і              0 - Vertical mirroring          і
             і              1 - Horizontal mirroring        і
             і              2 - Mirror pages from $2400     і
             і              3 - Mirror pages from $2000     і
             і NOTE: I don't have any confidence in the     і
             і       accuracy of this information.          і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A000 ГДДДґ PPPPPPPP                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 8K ROM bank at $A000      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B000 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0000 і
             і              Shift this value right one bit  і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B001 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0400 і
             і              Shift this value right one bit  і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C000 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0800 і
             і              Shift this value right one bit  і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C001 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0C00 і
             і              Shift this value right one bit  і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $D000 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1000 і
             і              Shift this value right one bit  і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $D001 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1400 і
             і              Shift this value right one bit  і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E000 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1800 і
             і              Shift this value right one bit  і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E001 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1C00 і
             і              Shift this value right one bit  і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - When the cart is first started, the first 16K ROM bank in the cart
           is loaded into $8000, and the LAST 16K ROM bank is loaded into
           $C000. The last 16K of ROM is permanently "hard-wired" and cannot
           be swapped.
        - On reset, the first 8K of VROM is swapped into PPU $0000./

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 23: Konami VRC2 type B і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і This mapper is used on several Japanese titles by Konami, such as  і
 і Contra Japanese and Getsufuu Maden. As far as I know, it was not   і
 і used on U.S. games.                                                і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8000 ГДДДґ PPPPPPPP                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 8K ROM bank at $8000      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $9000 ГДДДґ xxxxxxMM                                     і
 АДДДДДДДЩ   і       іі                                     і
             і       Аґ                                     і
             і        і                                     і
             і        АДДД Mirroring/Page Select            і
             і              0 - Vertical mirroring          і
             і              1 - Horizontal mirroring        і
             і              2 - Mirror pages from $2400     і
             і              3 - Mirror pages from $2000     і
             і NOTE: I don't have any confidence in the     і
             і       accuracy of this information.          і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A000 ГДДДґ PPPPPPPP                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 8K ROM bank at $A000      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B000 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0000 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B001 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0000 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B002 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0400 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B003 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0400 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C000 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0800 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C001 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0800 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C002 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0C00 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C003 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0C00 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $D000 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1000 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $D001 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1000 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $D002 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1400 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $D003 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1400 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E000 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1800 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E001 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1800 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E002 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1C00 і
             і              Low 4 bits                      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E003 ГДДДґ xxxxCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                     і
             і       і                                      і
             і       і                                      і
             і       АДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1C00 і
             і              High 4 bits                     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - When the cart is first started, the first 16K ROM bank in the cart
           is loaded into $8000, and the LAST 16K ROM bank is loaded into
           $C000. The last 8K of ROM is permanently "hard-wired" and cannot
           be swapped.
        - VROM should NOT be swapped into PPU $0000 when the cartridge is
           started or reset, in order to avoid graphics corruption.
        - To use the VROM switching registers, first write the low
           4 bits of the intended value into the first register, then the
           high 4 bits into the second register. For example, to swap 1K
           VROM bank $B8 to PPU $0800, you'd write $0B into $C001 and $08 to
           $C000. I think that some cartridges do it the other way around,
           writing the low nybble first.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 32: Irem G-101 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і This mapper is used on several Japanese titles by Irem, such as    і
 і ImageFight 2. As far as I know, it was not used on U.S. games.     і                                           і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8FFF ГДДДґ PPPPPPPP                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 8K ROM bank at $8000      і
             і             or $C000 (based on bit 1 of      і
             і             $9FFF).                          і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $9FFF ГДДДґ xxxxxxPS                                      і
 АДДДДДДДЩ   і       іі                                      і
             і       іі                                      і
             і       іі                                      і
             і       іАДДД Mirroring Switch                  і
             і       і      0 - Horizontal mirroring         і
             і       і      1 - Vertical mirroring           і
             і       і                                       і
             і       АДДДД $8FFF Switching Mode              і
             і              0 - Switch $8000-$9FFF via $8FFF і
             і              1 - Switch $C000-$DFFF via $8FFF і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $AFFF ГДДДґ PPPPPPPP                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 8K ROM bank at $A000      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $BFF0 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0000 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $BFF1 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0400 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $BFF2 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0800 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $BFF3 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $0C00 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $BFF4 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1000 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $BFF5 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1400 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $BFF6 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1800 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $BFF7 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1C00 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - When the cart is first started, the first 16K ROM bank in the cart
           is loaded into $8000, and the LAST 16K ROM bank is loaded into
           $C000. The last 8K of ROM is permanently "hard-wired" and cannot
           be swapped.
        - VROM should NOT be swapped into PPU $0000 when the cartridge is
           started or reset, in order to avoid graphics corruption.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 33: Taito TC0190 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і This mapper is used on several Japanese titles by Taito, such as   і
 і Pon Poko Pon. As far as I know, it was not used on U.S. games.     і                                           і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8000 ГДДДґ PPPPPPPP                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 8K ROM bank at $8000      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8001 ГДДДґ PPPPPPPP                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 8K ROM bank at $A000      і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8002 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 2K VROM bank at PPU $0000 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8003 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 2K VROM bank at PPU $0800 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A000 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1000 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A001 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1400 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A002 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1800 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A003 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 1K VROM bank at PPU $1C00 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C000 ГДДДґ UUUUUUUU                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Unknown                          і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $C001 ГДДДґ UUUUUUUU                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Unknown                          і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E000 ГДДДґ RRRRRRRR                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Reserved                         і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - When the cart is first started, the first 16K ROM bank in the cart
           is loaded into $8000, and the LAST 16K ROM bank is loaded into
           $C000. The last 16K of ROM is permanently "hard-wired" and cannot
           be swapped.
        - VROM should NOT be swapped into PPU $0000 when the cartridge is
           started or reset, in order to avoid graphics corruption.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Mapper 34: Nina-1 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і These two mappers were used on two U.S. games: Deadly Towers and   і
 і Impossible Mission ][.                                             і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $7FFD ГДДДґ PPPPPPPP                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 32K ROM bank at $8000     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $7FFE ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 4K VROM bank at PPU $0000 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $7FFF ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 4K VROM bank at PPU $1000 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї         ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8000 Д $FFFF ГДДДДДДДДДґ PPPPPPPP                                 і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ         і АДДВДДДЩ                                 і
                           і    і                                     і
                           і    і                                     і
                           і    АДДДДДДД Select 32K ROM bank at $8000 і
                           АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - The first 32K ROM bank is swapped into $8000 when the cart is
           started or reset.
        - Carts without VROM (i.e. Deadly Towers) will have 8K of VRAM
           at PPU $0000. Carts with VROM (Impossible Mission 2) have the
           first 8K swapped in at reset. Apparently, this mapper is actually
           a combination of two actual separate mappers. Deadly Towers uses
           only the $8000-$FFFF switching, and Impossible Mission 2 uses
           only the three lower registers.
        - This mapper is fairly easy to implement in a NES emulator.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і GNROM (No Number Assigned) і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і This mapper is used on several Japanese titles, such as            і
 і DragonBall, and on U.S. titles such as Gumshoe and Dragon Power.   і                                           і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДї    ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8000 Д $FFFF ГДДДДґ xxPPxxCC                                      і
 АДДДДДДДДДДДДДДДЩ    і   іі  іі                                      і
                      і   Аґ  АБДДДД Select 8K VROM bank at PPU $0000 і
                      і    і                                          і
                      і    АДДДДДДДД Select 32K ROM bank at $8000     і
                      АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - When the cart is first started or reset, the first 32K ROM bank
           in the cart is loaded into $8000, and the first 8K VROM bank
           is swapped into PPU $0000.
        - This mapper is used on the DragonBall (NOT DragonBallZ) NES
           game. Contrary to popular belief, this mapper is NOT mapper 16!

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Sunsoft "Mapper 4" (No Number Assigned) і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і This mapper is used on the Japanese title AfterBurner ][ by Sunsoft.і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8000 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 2K VROM bank at PPU $0000 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $9000 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 2K VROM bank at PPU $0800 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A000 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 2K VROM bank at PPU $1000 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $B000 ГДДДґ CCCCCCCC                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 2K VROM bank at PPU $1800 і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $E000 ГДДДґ xxxxxxMM                                     і
 АДДДДДДДЩ   і       іі                                     і
             і       Аґ                                     і
             і        і                                     і
             і        АДДД Mirroring/Page Select            і
             і              0 - Horizontal mirroring        і
             і              1 - Vertical mirroring          і
             і              2 - Mirror pages from $2000     і
             і              3 - Mirror pages from $2400     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $F000 ГДДДґ PPPPPPPP                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Select 16K ROM bank at $8000     і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - When the cart is first started, the first 16K ROM bank in the cart
           is loaded into $8000, and the LAST 16K ROM bank is loaded into
           $C000. The last 16K of ROM is permanently "hard-wired" and cannot
           be swapped.

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Sunsoft FME-7 (No Number Assigned) і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і This mapper is used on several Japanese titles, such as Batman     і
 і Japanese, and on the U.S. title Batman: Return of the Joker.       і
 і Thanks to D for hacking this mapper.                               і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8000 ГДДДґ xxxxRRRR                                          і
 АДДДДДДДЩ   і     АДВЩ                                          і
             і       АДДД Register Number                        і
             і             0 - Select 1K VROM page at PPU $0000  і
             і             1 - Select 1K VROM page at PPU $0400  і
             і             2 - Select 1K VROM page at PPU $0800  і
             і             3 - Select 1K VROM page at PPU $0C00  і
             і             4 - Select 1K VROM page at PPU $1000  і
             і             5 - Select 1K VROM page at PPU $1400  і
             і             6 - Select 1K VROM page at PPU $1800  і
             і             7 - Select 1K VROM page at PPU $1C00  і
             і             8 - Select 8K ROM page at $6000       і
             і             9 - Select 8K ROM page at $8000       і
             і            10 - Select 8K ROM page at $A000       і
             і            11 - Select 8K ROM page at $C000       і
             і            12 - Select mirroring                  і
             і            13 - IRQ control                       і
             і            14 - Low byte of scanline counter      і
             і            15 - High byte of scanline counter     і
             і                                                   і
             і NOTE: I am not sure if the information for        і
             і        registers 8, 12, 13, 14, and 15 is correct.і
             і                                                   і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A000 ГДДДґ VVVVVVVV                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Register Write                   і
             і              Activates the command number    і
             і              written to bits 0-3 of $8000    і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - The last 8K ROM page is permanently "hard-wired" to the last 8K
           ROM page in the cart.
        - This mapper is deployed in a manner similar to that of MMC3. First
           a register number is written to $8000 and then the register
           chosen can be accessed via $A000.
        - Command #8 works in the following manner. The upper 2 bits select
           what is swapped into $6000-$7FFF. If bit 6 is 0, it will be
           ROM, selected from the other bits of the register. If it's 1,
           then the contents depend on bit 7. In this case, if bit 7 is
           1, it will be WRAM. If it's 0, it will be pseudo-random numbers
           (this still hasn't been figured out).

****************************************************************************

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і Tengen RAMBO-1 (No Number Assigned) і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і This mapper is used on several U.S. unlicensed titles by Tengen.   і
 і They include Shinobi, Klax, and Skull & Crossbones. Thanks to D    і
 і for hacking this mapper.                                           і
 АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8000 ГДДДґ CPxxNNNN                                             і
 АДДДДДДДЩ   і іі  АДВЩ                                             і
             і іі    АДДД Command Number                            і
             і іі          0 - Select 2 1K VROM pages at PPU $0000  і
             і іі          1 - Select 2 1K VROM pages at PPU $0800  і
             і іі          2 - Select 1K VROM page at PPU $1000     і
             і іі          3 - Select 1K VROM page at PPU $1400     і
             і іі          4 - Select 1K VROM page at PPU $1800     і
             і іі          5 - Select 1K VROM page at PPU $1C00     і
             і іі          6 - Select first switchable ROM page     і
             і іі          7 - Select second switchable ROM page    і
             і іі          8 - Select 1K VROM page at PPU $0400     і
             і іі          9 - Select 1K VROM page at PPU $0C00     і
             і іі          15 - Select third switchable ROM page    і
             і іі                                                   і
             і іАДДДДДДДД PRG Address Select        Command Number  і
             і і                                  -#6-  -#7-  -#15- і
             і і           0 - Enable swapping at $8000/$A000/$C000 і
             і і           1 - Enable swapping at $A000/$C000/$8000 і
             і і                                                    і
             і АДДДДДДДДД CHR Address Select                        і
             і             0 - Use normal address for commands 0-5  і
             і             1 - XOR command 0-5 address with $1000   і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $8001 ГДДДґ PPPPPPPP                                     і
 АДДДДДДДЩ   і АДДВДДДЩ                                     і
             і    і                                         і
             і    і                                         і
             і    АДДДДДДД Page Number for Command          і
             і              Activates the command number    і
             і              written to bits 0-2 of $8000    і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 ЪДДДДДДДї   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
 і $A000 ГДДДґ xxxxxxxM                                     і
 АДДДДДДДЩ   і        і                                     і
             і        і                                     і
             і        і                                     і
             і        АДДД Mirroring Select                 і
             і              0 - Horizontal mirroring        і
             і              1 - Vertical mirroring          і
             і NOTE: I don't have any confidence in the     і
             і       accuracy of this information.          і
             АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

 Notes: - Two of the 8K ROM banks in the PRG area are switchable.
           The last page is "hard-wired" to the last 8K bank in
           the cart.
        - At reset, all four 8K banks are set to the last 8K bank
           in the cart.
        - A cart will first write the command and base select number
           to $8000, then the value to be used to $8001.
        - On carts with VROM, the first 8K of VROM is swapped into
           PPU $0000 on reset. On carts without VROM, as always, there
           is 8K of VRAM at PPU $0000.

****************************************************************************

(C) 1997, 1998 Firebug - Cannot be used for commercial gain